ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципального образования «Северное сельское поселение»

# с. Монастырка

# 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Северного сельского поселения.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, развития транспортной инфраструктуры поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Северное сельское поселение»  на период с 2023 по  2033 года разработана на основании следующих документов:

-    В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ             «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Северного сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Северное сельское поселение на 2023 – 2033 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Северного сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Северного сельского поселения |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технические, экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2023 по 2033 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2023 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых пунктах Северного сельского поселения – 5 226 530 рублей; Оплата уличного освещения – 468 800 рублей; Итого 5 695 330 рублей 2024-2032 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых пунктах Северного сельского поселения – 47 038 770 рублей; Оплата уличного освещения – 4 219 200 рублей; Итого: 51 257 970 рублей. 2033 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых пунктах Северного сельского поселения 5 226 530 рублей; Оплата уличного освещения – 468 800 рублей; Итого 5 695 330 рублей Финансирование из бюджета ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2033 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие транспорта общего пользования. 3. Развитие сети дорог поселения. 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной                           инфраструктуры Северного сельского поселения.

Северное сельское поселение расположено в северо-западной части Шегарского района Томской области. Территория Северного поселения составляет 163,618 км2.

На севере поселение граничит с Кривошеинским районом Томской области, на западе – с Бакчарским районом, на востоке – с  Трубачевским сельским поселением, на юго-западе – с Анастасьевским сельским поселением, на юге – с Шегарским сельским поселением. Через поселение проходит автотрасса областного значения Томск–Колпашево.

Географическое положение Северного поселения можно охарактеризовать как достаточно выгодное с точки зрения круглогодичной транспортной доступности. Расстояние от населенных пунктов поселения до районного центра (с. Мельниково) в среднем составляет 63 км (от 43 до 77 км), до областного центра (г. Томск) – 127 км, что не способствует интенсивному развитию межмуниципального сотрудничества и экономической деятельности.

Однако в целом, учитывая хорошую транспортную доступность, такое географическое положение можно использовать для развития кооперативных и торгово-экономических связей.

Таблица 1.   Административное деление поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до центра поселения | Расстояние от населенного пункта до районного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Монастырка | 509 | 0 | 66 |
| 2. | с. Гусево | 469 | 23 | 52 |
| 3. | с. Новоильинка | 226 | 35 | 64 |
| 4. | д. Дегтяревка | 62 | 27 | 60 |
| 5. | д. Балашовка | 6 | 29 | 58 |
| 6. | д. Михайловка | 4 | 4 | 68 |
| 7. | с. Федораевка | 120 | 8 | 77 |
| 8. | д. Подоба | 76 | 47 | 76 |
| 9. | д. Жарковка | 40 | 17 | 43 |
| Итого | 1512 |  |  |

с.  Монастырка – 202 домовладения;

с. Гусево –  194  домовладения;

с. Новоильинка – 102  домовладения;

д. Дегтяревка –    34  домовладения;

д. Балашовка –  11  домовладений;

д. Михайловка - 14 домовладений;

с. Федораевка -  42 домовладения;

д. Подоба – 47 домовладений;

д. Жарковка- 26 домовладений.

Северное сельское поселение Шегарского района образовано в соответствии с Законом Томской области № 206-ОЗ от 10.09.2004. Оно включает в себя населенные пункты:  с. Монастырка, с. Гусево, с. Новоильинка, д. Дегтяревка, д. Балашовка, д. Михайловка, с. Федораевка,  д. Подоба, д. Жарковка.  (табл. 1). Административный центр поселения  – с. Монастырка.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Северного поселения находятся два месторождения полезных ископаемых: сапропелевое месторождение Гусевское и торфяное месторождение Жарковское  (табл. 2).

Таблица 2. Перечень объектов месторождения полезных ископаемых

| Вид ресурса | Название месторождения | Объем запасов |
| --- | --- | --- |
| Сапропель | Гусевское | Не оценен |
| Торф | Жарковское | Не оценен |

В настоящее время месторождения не разрабатываются и не используются в промышленных целях, поэтому не оказывают никакого влияния на экономическое развитие поселения.

Наиболее перспективным, с точки зрения возможностей использования в экономической деятельности, является торф – твердое горючее ископаемое. Изученность Жарковского месторождения невысока, запасы торфа не оценены. При условии более детальной разведки месторождения и оценки запасов торфяные ресурсы Северного поселения предоставляют реальные возможности для их переработки и получения разнообразной продукции широкого ассортимента. Торф может использоваться в энергетике, химической промышленности, медицине, сельском хозяйстве, а также в производстве строительных и теплоизоляционных материалов.

В перспективе возможно использование для производства торфяной продукции, что может стать важным средством создания рабочих мест в поселении, а также  обеспечения  региона продукцией из торфа, в том числе и дешевым местным топливом.

Земельные, лесные, водные ресурсы

Территория Северного поселения – 163618 га.

Общая площадь лесов – 38076 га, лесистость территории 23,3 %.

Промышленного значения запасы древесины не имеют, однако могут использоваться для заготовки и переработки предприятиями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями, а также как источник дровяного топлива для домов с печным отоплением.

## По территории поселения протекает одна река - Шегарка. Крупных озер на территории поселения нет. Имеются запасы подземных вод, но не проведена оценка их объемов.

Охотничье-промысловые ресурсы

Этот вид ресурсов поселения недостаточно изучен.

Оценки биологических и эксплуатационных запасов кедровых орехов, ягод, грибов и лекарственных трав не производилось. Однако по данным опроса населения можно сделать вывод, что ежегодно в осеннее - летний период производится сбор дикоросов населением как для нужд личного потребления, так  и для сдачи закупщикам  в целях дальнейшей промышленной переработки. Сбор и сдача дикоросов закупщикам частично решает проблему сезонной неформальной занятости населения, однако, доходы от данного вида деятельности носят неустойчивый, нерегулярный характер. Прием дикоросов от населения ведет Томская продовольственная компания. Переработка на территории поселения не ведется.

Из разрешенных к охоте видов животных и птиц на территории поселения обитают: заяц, тетерев, куропатка, рябчик, утка. Однако численность невелика и охота на указанные виды промысловых животных носит любительский характер, поэтому бюджетной и экономической значимости эксплуатация данного вида природного ресурса на сегодняшний день не имеет.

На территории поселения крупных рек нет, единственная река Шегарка не является источником рыбных ресурсов. Лов рыбы для собственного потребления осуществляется жителями поселения с выездом за пределы территории поселения.

Рекреационные ресурсы

В поселении отсутствуют сколько-нибудь значимые рекреационные ресурсы – нет крупных или живописных рек и водоемов, лесных массивов, пригодных для целей организованного отдыха и туризма. Монастырский кедровник в с. Монастырка занимает площадь около 50 га. Имеются кедровники и в селах Гусево, Федораевка, Новоильинка, Подоба.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах МО «Северное сельское поселение».

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность км |
| --- | --- | --- |
|  | с. Монастырка |  |
| 1. | ул. Советская, 1д, автодорога | 2,716 |
| 2. | ул. Совхозная, 1д, автодорога | 1,308 |
| 3. | переулок Школьный, 1д, автодорога | 0,406 |
| 4. | ул. Школьная, 1д, автодорога | 0,560 |
| 5. | ул. Набережная, 1д, автодорога | 0,831 |
| 6. | ул. Кооперативная. 1д, автодорога | 0,732 |
| 7. | ул. Зеленая, 1д, автодорога | 0,698 |
| 8. | ул. Гусевская, 1д, автодорога | 1,101 |
| 9. | ул. Лесная, 1д, автодорога | 0,705 |
| 10. | ул. Рабочая, 1д, автодорога | 0,290 |
| 11. | ул. Тверская, 1д, автодорога | 1,137 |
| 12. | ул. Молодежная, 1д, автодорога | 1,027 |
| 13. | ул. Кедровая, 1д, автодорога | 0,891 |
| 14. | ул. Тверская, 1тд, автодорога Техническая дорога № 1 (дорога к кладбищу) | 0,878 |
| 15. | ул. Молодежная, 16тд, автодорога, Техническая дорога № 3 (Объездная дорога) | 2,012 |
| 16. | ул. Советская, 85тд, автодорога, Техническая дорога № 4 (Дорога к свалке) | 0,970 |
| 17. | ул. Молодежная,15тд, автодорога, Техническая дорога № 2 (Дорога к водонапорной башне) | 0,459 |
|  | с. Гусево |  |
| 18. | ул. Рабочая, 1д, автодорога | 1,201 |
| 19. | ул. Коммунистическая, 1д, автодорога | 0,413 |
| 20. | ул. Юбилейная, 1д, автодорога | 0,711 |
| 21. | ул. Садовая, 1д, автодорога | 1,130 |
| 22. | ул. Заозерная, 1д, автодорога | 0,730 |
| 23. | ул. Чебоксарская, 1д, автодорога | 0,564 |
| 24. | ул. Агрогородок, 1д, автодорога | 1,034 |
| 25. | ул. Советская, 1д, автодорога | 1,122 |
| 26. | ул. Набережная, 1д, автодорога | 0,611 |
| 27. | ул. Гагарина, 1д, автодорога | 1,872 |
| 28. | ул. Коммунистическая, 1тд, Техническая дорога № 5 (Объездная дорога ул. Коммунистическая ул. Юбилейная) | 1,473 |
| 29. | ул. Гагарина, 1тд, автодорога Техническая дорога № 6 (Дорога к свалке) | 0,288 |
|  | с. Новоильинка |  |
| 30. | ул. Рабочая, 1д, автодорога | 1,375 |
| 31. | ул. Новая, 1д, автодорога | 1,133 |
| 32. | ул. Борисова, 1д, автодорога | 1,541 |
| 33. | ул. Байкал, 1д, автодорога | 0,773 |
| 34. | ул. Зеленая, 1д, автодорога | 1,586 |
| 35. | ул. Борисова, 1тд, автодорога Техническая дорога № 7 (Дорога к свалке) | 0,098 |
| 36. | ул. Рабочая, 1тд, автодорога Техническая дорога № 8 (Дорога к кладбищу ул. Рабочая) | 0,900 |
|  | с. Федораевка |  |
| 37. | ул. Озерная, 1д, автодорога | 0,366 |
| 38. | ул. Центральная, 1д, автодорога | 1,530 |
| 39. | ул. Центральная, 3тд, автодорога, Техническая дорога № 9 (Дорога до водонапорной башни Центральная) | 0,119 |
| 40. | ул. Трактовая, 1д, автодорога | 0,497 |
| 41. | ул. Набережная, 1тд, автодорога Техническая дорога № 10 (Объездная дорога к фермам) | 1,226 |
| 42. | ул. Центральная, 58тд, автодорога, Техническая дорога № 11 (Дорога до резервной водонапорной башни) | 0,340 |
| 43. | ул. Набережная, 1д, автодорога | 0,341 |
| 44. | ул. Центральная, 17тд, автодорога, Техническая дорога № 12 (Дорога к кладбищу) | 0,191 |
|  | д. Подоба |  |
| 45. | ул. Новая, 1д, автодорога | 0,674 |
| 46. | ул. Береговая, 1д, автодорога | 1,013 |
| 47. | ул. Центральная, 1д, автодорога | 1,130 |
| 48. | ул. Кедровая, 1д, автодорога | 1,362 |
|  | ул. Кедровая, 1тд, автодорога Техническая дорога № 13 (Проезд между ул. Кедровая и ул. Центральная) | 0,252 |
|  | д. Жарковка |  |
| 50. | ул. Дачная, 1д, автодорога | 1,138 |
| 51. | ул. Центральная, 1д, автодорога | 1,100 |
| 52. | ул. Центральная, 1тд, автодорога Техническая дорога № 14 (Дорога до водонапорной башни) | 0.360 |
| 53. | ул. Дачная, 1тд, автодорога, Техническая дорога № 15 (Дорога к кладбищу) | 0,096 |
|  | д. Дегтяревка |  |
| 54. | ул. Сибирская, 1д, автодорога | 1,248 |
| 55. | ул. Сибирская, 1тд, автодорога, Техническая дорога № 16 (Дорога к кладбищу) | 1,034 |
| 56. | ул. Сибирская, 13тд, автодорога, Техническая дорога № 17 (Дорога до водонапорной башни) | 0,142 |
|  | д. Михайловка |  |
| 57. | ул. Таежная, 1д, автодорога | 2,591 |
|  | д. Балашовка |  |
| 58. | ул. Зеленая, 1д, автодорога | 1,723 |
|  | ВСЕГО | 53,749 км |

В результате анализа улично-дорожной сети МО «Северное сельское поселение» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

Населенные пункты Северного сельского поселения  сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населённых пунктах являются главные и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Монастырка – ул. Советская, ул. Молодёжная, ул. Тверская, ул. Кедровая; с. Федораевка – ул. Центральная, ул. Трактовая;  д. Михайловка – ул. Таёжная; с. Гусево – ул. Гагарина, ул. Рабочая; д. Жарковка – ул. Центральная; д. Дегтярёвка – ул. Сибирская; д. Балашовка – ул. Зелёная; с. Новоильинка – ул. Новая, ул. Борисова; д. Подоба - ул. Центральная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

На территории МО «Северное сельское поселение» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в населённых пунктах на 2023 г. составил 379 транспортных средств на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 110 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые  участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов   транспортной инфраструктуры МО «Северное сельское поселение». Карта населенных пунктов: с. Монастырка, с. Гусево, с. Новоильинка, д. Дегтяревка, д. Балашовка, д. Михайловка, с. Федораевка,  д. Подоба,      д. Жарковка с отображением планируемых объектов   транспортной инфраструктуры МО «Северное сельское поселение».

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи населённых пунктов с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения её пропускной способности; | Первая очередь – расчетный срок |
|  | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта; | Первая очередь |
|  | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населённых пунктов; | Первая очередь |
|  | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населённых пунктов; | Первая очередь – расчетный срок |
|  | Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС); | Первая очередь – расчетный срок |

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 5 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды, технические дороги.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Ремонт, реконструкция главные I оч. | Ремонт, реконструкция основные I I оч. | Ремонт, реконструкция второстепенные I I I оч. | Ремонт, реконструкция проезды, технические IVоч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Монастырка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 16,721 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Советская, ул. Молодёжная, ул. Тверская, ул. Кедровая | км | 5,771 | 5,771 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных: ул. Совхозная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Зелёная, ул. Гусевская | км | 4,129 |  | 4,129 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных: ул. Набережная, ул. Школьная, переул. Школьный, ул. Лесная | км | 2,502 |  |  | 2,502 |  |
|  | проезды, технические дороги: ТД №1 дорога к кладбищу, ТД №2 дорога к водонапорной башне, ТД №3 объездная дорога, ТД №4 дорога к свалке | км | 4,319 |  |  |  | 4,319 |
| с. Федораевка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,610 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Центральная, ул. Трактовая | км | 2,027 | 2,027 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных | км | 0 |  | 0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных: ул. Озерная, ул. Набережная | км | 0,707 |  |  | 0,707 |  |
|  | проезды, технические дороги: ТД № 9 дорога к водонапорной башне Центральной, ТД № 10 объездная дорога к фермам, ТД № 11 дорога до резервной водонапорной башни, ТД № 12 дорога к кладбищу, | км | 1,876 |  |  |  | 1,876 |
| д. Михайловка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,591 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Таёжная | км | 2,591 | 2,591 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных | км | 0 |  | 0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных | км | 0 |  |  | 0 |  |
|  | проезды, технические дороги | км | 0 |  |  |  | 0 |
| с. Гусево | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 11,149 |  |  |  |  |
|  | главных улиц; | км | 4,107 | 4,107 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных: ул. Коммунистическая, ул. Юбилейная, ул. Садовая, ул. Агрогородок, ул. Советская. | км | 3,376 |  | 3,376 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных: ул. Заозёрная, ул. Чебоксарская, ул. Набережная | км | 1,905 |  |  | 1,905 |  |
|  | проезды, технические дороги: ТД № 5 объездная Коммунистическая, Юбилейная, ТД № 6 дорога к свалке | км | 1,761 |  |  |  | 1,761 |
| д. Дегтярёвка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,424 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Сибирская | км | 1,248 | 1,248 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных | км | 0 |  | 0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных | км | 0 |  |  | 0 |  |
|  | проезды, технические дороги: ТД № 16 дорога к кладбищу, ТД № 17 к водонапорной башне | км | 1,176 |  |  |  | 1,176 |
| д. Жарковка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,694 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Центральная | км | 1,100 | 1,100 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных: ул. Дачная | км | 1,138 |  | 1,138 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных | км | 0 |  |  | 0 |  |
|  | проезды, технические дороги: ТД № 14 дорога к кладбищу, ТД № 15 дорога к водонапорной башне | км | 0,456 |  |  |  | 0,456 |
| д. Балашовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,723 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Зелёная | км | 1,723 | 1,723 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных | км | 0 |  | 0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных | км | 0 |  |  | 0 |  |
|  | проезды, технические дороги | км | 0 |  |  |  | 0 |
| с. Новоильинка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,406 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Борисова, ул. Новая | км | 2,674 | 2,674 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных: ул. Зелёная, ул. Рабочая | км | 2,961 |  | 2,961 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных: ул. Байкал | км | 0,773 |  |  | 0,773 |  |
|  | проезды, технические дороги: ТД № 7 дорога к свалке, ТД № 8 дорога к кладбищу | км | 0,998 |  |  |  | 0,998 |
| д. Подоба | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,431 |  |  |  |  |
|  | главных улиц: ул. Центральная | км | 1,130 | 1,130 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке основных: ул. Кедровая | км | 1,362 |  | 1,362 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных: ул. Новая, ул. Береговая | км | 1,687 |  |  | 1,687 |  |
|  | проезды, технические дороги: ТД № 13 проезд между ул. Центральная и ул. Кедровая | км | 0,252 |  |  |  | 0,252 |
| Итого |  |  | 53,749 | 22,371 | 12,966 | 7,249 | 10,838 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов уличной дорожной сети  Северного  сельского поселения на 2023 - 2033 годы, составляет 62 648,630 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития уличной дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2023 – 2033 годы. Полученные результаты (в ценах 2023 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Северного сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024-2032 | 2033 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 5 226, 530 | 47 038, 770 | 5 226, 530 | 57 491,830 |
| 2 | Освещение | 468,800 | 4 219, 200 | 468,800 | 5 156,800 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Северного сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог                                                                                       общего пользования  местного значения на территории Северного сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Протяженность участка автомобильной дороги нуждающейся в ремонте, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Федораевка, ул. Центральная 1д , №№ 1-19 , отсыпка щебнем. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Монастырка, ул. Молодежная 1д. По всей длине участка дороги , ширина дороги 5 м, ямочный ремонт, асф.бет. | 2023 г. | 2 276 200,00 | 0,950 5,771 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Гусево, ул. Рабочая 1д, от ул. Гагарина до ул. Юбилейная, площадь ремонта 1200 м2 асфальтирование. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Гусево ул. Набережная 1д, по всей длине участка дороги ямочный ремонт отсыпка щебнем. | 2024 г. | 2 276 200,00 | 1,201 0,611 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Монастырка, ул. Молодёжная 1д, асфальтирование. | 2025 г. | 2 276 200,00 | 5,771 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Борисова 1д, от дома №1 до дома №19, отсыпка щебнем. | 2026 г. | 2 276 200,00 | 0,600 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка 1д, ул. Борисова, от дома №20 до дома №57, отсыпка щебнем. | 2027 г. | 2 276 200,00 | 0,941 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Новая 1д, по всей длине участка дороги, отсыпка щебнем. | 2028 г. | 2 276 200,00 | 1,133 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Рабочая1д, отсыпка щебнем. | 2029 г. | 2 276 200,00 | 1,375 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал 1д, отсыпка щебнем. | 2030 г. | 2 276 200,00 | 0,773 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Зелёная 1д, отсыпка щебнем. | 2031 г. | 2 276 200,00 | 1,586 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Гусево, ул. Советская 1д, отсыпка щебнем | 2032 г. | 2 276 200,00 | 1,122 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Гусево, ул. Юбилейная 1д, отсыпка щебнем | 2033 г. | 2 276 200,00 | 0,711 |

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2023 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Северного  сельского поселения, тыс. руб. на 2023 г.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Северного сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения круглогодичная;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей жилья нуждающегося в ремонте;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

-повышение безопасности;

-повышение качества транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Северного сельского поселения.

Администрация Северного  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей». Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Проверка и подтверждение данных путём их сопоставления с нормативными;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности услуг.